## Slide 1
7-15 图示电路中， V。t=0时 合上开关S。求：
（1）uC；（2）uC(0_)=?，瞬态分量为零？
C
+
_
uC
R
S
100μF
e(t)
200 W
+
_
解
三要素法

## Slide 2
C
+
_
uC
R
S
100μF
e(t)
200 W
+
_
设
令

## Slide 3
正弦稳态电路
线性非时变电路在正弦电源激励下，各支路电压、电流的特解都是与激励同频率的正弦量，这一特解状态称为正弦电流电路的稳定状态，简称正弦稳态。此时电路，称正弦稳态电路。
正弦量乘以常数，正弦量的微分、积分，同频率正弦量的代数和等运算，其结果仍为一个同频率的正弦量。

## Slide 4
1 正弦量、相位差
2 正弦量的相量表示
3 电路定律的相量形式
主要内容
第8章 相量法

## Slide 5
8-1 正弦量
1 正弦量
瞬时表达式
i(t)=Imcos(w t+y)
波形
t
i
O
频率f ：每秒重复变化的次数。单位：赫兹，Hz。
周期T ：重复变化一次所需的时间。单位：秒，s。

## Slide 6
（1）幅值 (振幅、 最大值)Im
(2) 角频率w
2 正弦量的三要素
(3) 初相位y
rad/s（弧度 / 秒）
反映正弦量变化幅度。
相位变化的速度， 反映正弦量变化快慢。
正弦量在0时刻的相位，反映正弦量的计时起点。
i(t)=Imcos(w t+y)
t
i
O
Im

8-1 正弦量

## Slide 7
t
i
O
同一个正弦量，计时起点不同，初相位不同。
一般规定 | | 。
同一电路，许多相关的正弦量，计时起点相同。
8-1 正弦量

## Slide 8
例1
已知正弦电流波形如图，＝103rad/s，（1）写出 i(t) 表达式；
（2）求最大值发生的时间 t1。
t
i
0
100
50
t1
解
最大值在计时起点之后，故
最大值处
8-1 正弦量

## Slide 9
3 同频率正弦量的相位差
设 u(t)=Umcos(w t+y u), i(t)=Imcos(w t+y i)
则，二者相位差：j = y u-y i
j >0， u超前i ( i 落后u )，u 比i先达最大值。
 j <0， i 超前 u ( u 滞后 i)，i 比 u 先达最大值。
 t
u, i
u
i
yu
yi
j
O
规定 | |  (180°)
8-1 正弦量

## Slide 10
 t
f1
f2
ψ1
ψ2
ψ12
ψ21
ψ21= 2π-ψ12 ， f2超前 f1
Ψ12 > π， f1超前 f2
8-1 正弦量

## Slide 11
1) j ＝ 0， 同相
2) j = (180o ) ，反相：
特殊相位关系
 t
u, i
u
i
0
 t
u, i
u
i
0
3) j = p/2，正交
 t
u, i
u
i
0
8-1 正弦量

## Slide 12
练习题
计算下列两正弦量的相位差。
答 案
不能比较相位差
°
°
两正弦量比较相位时应满足: 同频率、同函数、同符号，且在主值范围内。

## Slide 13
4 有效值
1）定义
周期电流（电压）在一个周期内产生的平均效应所换算的等效直流量。
R
I
R
i
电流有效值
也称方均根植
同理，电压有效值
8-1 正弦量

## Slide 14
2）正弦电流（电压）有效值
设 i(t)=Imcos( t + )
i(t)=Icos( t + )
8-1 正弦量

## Slide 15
（1）工程中，正弦电压、电流大小一般指有效值。
如设备铭牌额定值。
注意
（2）工程中，绝缘水平、耐压值指的是最大值。
（3）测量中，电磁式交流电压、电流表读数均为有效值。
（4）区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。
8-1 正弦量

## Slide 16
8-2 正弦量的相量表示
1 复数及其运算
1）复数的表示
（1）代数形式
A=a+jb
A
b
Re
Im
a
0
A
b
Re
Im
a
0

|A|
（2）三角形式

## Slide 17
8-2 正弦量的相量表示
A
b
Re
Im
a
0

|A|
（3）指数形式or极坐标形式
代数形式与极坐标形式的换算

## Slide 18
8-2 正弦量的相量表示
2）复数的运算
(1) 加减运算—采用代数形式
若 A1=a1+jb1， A2=a2+jb2
则 A1±A2=(a1±a2)+j(b1±b2)
A1
A2
Re
Im
0
图解法

## Slide 19
8-2 正弦量的相量表示
(2) 乘除运算—采用极坐标形式
若 A1=|A1|  1 ， A2=|A2|  2
则
模相乘，角相加
模相除，角相减
(3) 旋转因子
ejq =1∠q
A• ejq 相当于A逆时针旋转一个角度q ，而模不变。
A
Re
Im
0
A
A• ejq


## Slide 20
8-2 正弦量的相量表示
常用旋转因子
Re
Im
0

## Slide 21
练习题

## Slide 22
8-2 正弦量的相量表示
2 正弦量的相量表示
正弦稳态电路求解问题？
解决办法
将正弦量用复数（相量）表示，将三角函数的复杂运算简化为对应的复数运算。
同频率正弦量的加、减，正弦量的微分、积分，常数乘以正弦量。
特征 所有电压、电流均为同频率。

## Slide 23
8-2 正弦量的相量表示
设复函数
取实部
复常数
— i(t)的相量，反应正弦量的有效值及初相位。

## Slide 24
8-2 正弦量的相量表示
例2 已知 。
试用相量表示i, u 。
解：
例3 已知 。
试写出电流的瞬时值表达式。
解：

## Slide 25
8-2 正弦量的相量表示
3 正弦量的相量运算
(1) 同频率正弦量的加减

## Slide 26
8-2 正弦量的相量表示
例4 已知 。
解：
试求 。

## Slide 27
8-2 正弦量的相量表示
（2）正弦量的微分、积分运算

## Slide 28
8-2 正弦量的相量表示
4 相量法
基本思想：将正弦量用相量表示，将复杂的三角函数运算简化为复数运算。
C
i(t)
+
_
uC
R
+
_
L
(t)
相量法优点
（1）时域问题→复数问题；
（2）微积分方程→复数方程
（3）直流电路分析方法推广应
用至交流电路。

## Slide 29
8-2 正弦量的相量表示
注意
① 正弦量
相量
时域
频域
② 相量法适用于激励为同频正弦量的非时变线性电路。
③ 相量法用来分析正弦稳态电路。
N
线性
N
线性
w1
w2
非
线性
w
不适用
正弦波形图
相量图
将相量表示在复平面上的图形。

q

## Slide 30
练习题
已知正弦电流 ， ，
。(1) 写出各正弦电流及其微分对应的相量；（2）定性画出相量图；（3）求 =？
答案

## Slide 31
8-3 电路定律的相量形式
1 电阻元件VCR的相量形式
R
iR
+
_
uR
R
+
_
相量模型
u=i

## Slide 32
8-3 电路定律的相量形式
2 电感元件VCR的相量形式
相量模型
L
iL
+
_
uL
jωL
+
_
i

## Slide 33
8-3 电路定律的相量形式
感抗
感纳
XL=L 单位： (欧姆)
单位：S (西门子)
感抗与频率成正比
w
XL
短路
开路

## Slide 34
8-3 电路定律的相量形式
3 电容元件VCR的相量形式
相量模型
u
C
iC
+
_
uC
+
_

## Slide 35
8-3 电路定律的相量形式
容抗
容纳
XC=C
单位：S (西门子)
容抗与频率成反比
短路
开路
w
|XC|
单位： (欧姆)

## Slide 36
8-3 电路定律的相量形式
4 基尔霍夫定律的相量形式
KCL
KVL
正弦稳态电路中，流入某一结点的所有正弦电流的相量代数和为0；沿任一回路所有支路正弦电压的相量代数和为0。

## Slide 37
练习题
试判断下列表达式的正、误：

## Slide 38
8-3 电路定律的相量形式
例5
已知电流表读数： 试问：
A1
＝8A，
A2
＝6A。
A1
A2
A0
Z1
Z2
A0
＝？
为何参数？
A0
＝I0max=？
为何参数？
A0
＝I0min=？
为何参数？
A2
＝？
A0
＝ ，
A1

## Slide 39
8-3 电路定律的相量形式
解
A1
A2
A0
Z1
Z2
为电阻时

## Slide 40
8-3 电路定律的相量形式
例6
30W
j40W
jXL
C
B
A
解
求解正弦稳态电路时，需设定参考相量；
相量图法是求解正弦稳态电路行之有效方法之一。

## Slide 41
8-3 电路定律的相量形式
例7
图示电路I1=I2=5A，U＝50V，总电压与总电流同相位，求 I、R、XC、XL。
jXC
+
_
R
+
_
jXL
解
KCL
KVL
虚部相同
实部相同
相位关系很重要 ！

## Slide 42
8-3 电路定律的相量形式
例8
已知 求： 。
0.02F
15W
+
_
4H
u
i
-j15W
+
_
j20W
15W
解